ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

по соблюдению электробезопасности  при подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении  новогодних праздничных мероприятий  необходимо выполнить следующие мероприятия:

Назначить ответственных лиц, за безопасное проведение мероприятий и проинструктировать их.

Разработать и реализовать проектные решения по электроснабжению электроустановок  в местах проведения праздничных мероприятий, определив проектами необходимое количество и расположение стационарных точек подключения. Электророзетки для включения торгового, сценического оборудования, рекламного освещения, иллюминации, а также переносные электроприемники должны подключаться с обязательным использованием устройства защитного отключения. Временное подключение переносных (передвижных) электроприемников осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений или их подвешиванием на высоту не менее 3,5м в местах прохода людей и 6 м в местах проезда транспорта.  Запрещается подвешивать на питающие провода новогодние игрушки, украшения и другие рекламные атрибуты праздничных мероприятий. При использовании ламп накаливания предусмотреть меры пожарной безопасности, не располагать в непосредственной близости и в прямом контакте игрушки, украшения и другие, легко воспламеняющиеся предметы.

Определить ответственных лиц, специально подготовленный электротехнический персонал, обеспечивающий монтаж и подключение к сети электроснабжения новогодних объектов в соответствии с требованиями ТНПА.

Для иллюминации ёлок, залов, объектов новогодних праздников,  а также при монтаже иллюминационных композиций использовать электрические гирлянды на напряжение не выше 25 В. В противном случае высота подвеса нижней электролампы должна быть не менее 2,5 м, и ёлка должна быть ограждена для предотвращения проникновения в зону установки ёлки детей и взрослых людей. Подключение ёлочных гирлянд на напряжение 220В требуется производить через устройство защитного отключения.

Смонтированные электроустановки, в том числе и иллюминация, должны подключаться к электрической сети после осмотра и допуска инспектором Энергонадзора при предъявлении проекта, исполнительной документации по выполненным электромонтажным работам.

Во время проведения новогодних мероприятий необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электрических сетей, гирлянд, рекламного освещения в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров.

Кричевское отделение филиал «Энергонадзор» РУП «Могилёвэнерго

.

|  | Магiлеўскае рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства электраэнергетыкi «Магiлеўэнерга» (РУП «Магiлеўэнерга») ФIЛIЯЛ «ЭНЕРГАНАГЛЯД» КРЫЧАЎСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ | Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (РУП «Могилевэнерго») ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР» КРИЧЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | вул. Крупскай, 8, 213500, г. Крычаў тэлефон/факс (02241) 5-58-47 e-mail: kmoi@en.mogilev.energo.by УНП 700337190 Р/р. 3012119397011 у Рэгіянальнай Дырэкцыі №600 ААТ «БПС-СберБанк», БIК 153001369 | ул. Крупской, 8, 213500, г. Кричев телефон/факс (02241) 5-58-47 e-mail: kmoi@en.mogilev.energo.by УНП 700337190 Р/сч. 3012119397011 в Региональной Дирекции №600 ОАО «БПС-СберБанк», БИК 153001369 |
|  | ______________№ ________________ на №______________ад____________ | Директору филиала «Кричевский завод резиновых изделий» ОАО «Белшина» Князеву А.В. |
|  | О допуске к эксплуатации электроустановок потребителей. |  |

Кричевское отделение филиала «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго» ставить Вас в известность, что объект, расположенный по адресу г. Кричев, ул.Трудовая, 12 (бывший клуб филиала «Кричевский завод резиновых изделий» ОАО «Белшина») принадлежащий на праве собственности ООО «АСГАРД БАЙ» подключен к электросети филиала «Кричевский завод резиновых изделий» и функционирует с нарушением пунктов 42,43,44 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17 октября 2011 г. №1394.

4 февраля 2014 года Кричевским отделением филиала «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго» директору ООО «АСГАРД БАЙ» Гордееву И.В было предложено до 10.02.2014 года  получить в энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение, изготовить проект сетей внешнего и внутреннего электроснабжения объекта, выполнить электромонтажные работы в соответствии с проектной документацией и предоставить органу госэнергонадзора электроустановки для осмотра и выдачи заключения о возможности ввода в эксплуатацию в установлено порядке.

Однако до настоящего времени руководством ООО «АСГАРД БАЙ» никаких действий не предпринято.

В порядке осуществления государственного энергетического надзора и целях  предотвращений  аварий и несчастных случаев с людьми, руководству филиала «Кричевский завод резиновых изделий» ОАО «Белшина» Кричевское отделение филиала «Энергонадзор» ПРЕДЛАГАЕТ отключить от электросети предприятия электроустановки вышеуказанного объекта, о чем письменно сообщить в Кричевское отделение.

Начальника Кричевского отделения филиала

«Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»				В.О.Курбатов.

Батчев

55-847