ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Об обеспечении безопасности при обработке древесины

Министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует о

том, что ежегодно в организациях республики peгистрируются  случаи производственного травматизма с тяжелыми последствиями при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования.

По оперативным данным за январь-август 2020 года при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования погибло 4 человека и 18 человек получили тяжелые производственные травмы.

Анализ материалов завершенных специальных расследований несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, происшедших при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования, показывает, что их причинами явилось:

эксплуатация неисправных механизмов, оборудования - 28,6 процента от общего числа причин;

нарушение потерпевшими трудовой дисциплины, требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов по охране труда - 22,9 процента;

допуск потерпевших к работе без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, без проведения стажировки но вопросам охраны труда и (или) инструктажа но охране труда - 22,9 процента;

нарушение требований безопасности. при эксплуатации механизмов,

оборудования - 8,6 процента;

привлечение потерпевшего к работе не но специальности (профессии) - 5,7 процента;

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда - 5,7 процента;

отсутствие или некачественная разработка инструкции по охране труда - 2,9 процента;

нарушение, требований по охране труда другими работниками -            2,9 процента.

Справочно:

Так, 4 января 2019 г., в ОАО «Витко-Агро» Слуцкого района Минской области плотник, не заблокировав пильную раму, производил очистку механизма от мусора и опилок, в результате пильная рама по инерции опустилась вниз, вследствие чего работающий получил травму руки;

15 феврали 2020 г. при выполнении работ по укладке материалов в результате вылета фрагмента доски из зоны обработки многопильного деревообрабатывающего станка, расположенного на расстоянии более 10 м. от места работ, травму получил работающий ООО «ЭликоТранс». От полученной травмы потерпевший скончался 18 февраля 2020 г;

4 мая 2020 г. в результате вылета фрагмента деревянной доски при выполнении работы на деревообрабатывающем станке смертельную травму подучил работающий ЧСУП «Строитель села»;

2 февраля 2020 г. в результате воздействия вращающегося пильного диска при выполнении работ по распиловке пиломатериалов на комбинированной торцовочной пиле, тяжелую производственную травму получил работающий филиала № 2 ООО «Профитсистем».

В целях профилактики и недопущения в дальнейшей травматизма работающих при выполнении работ на деревообрабатывающем оборудовании руководителям сельскохозяйственных организаций  необходимо:

назначить ответственных лиц за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и их структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ, в том числе обеспечивающих исправное состояние деревообрабатывающего оборудования и его безопасную эксплуатацию;

допускать:

к эксплуатации деревообрабатывающего оборудования, а также к выполнению работ по их ремонту, наладке и техническому обслуживанию лиц, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших  медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж, проверку званий по вопросам охраны труда в порядке, установленном законодательством;

эксплуатацию деревообрабатывающего оборудования в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационными документами организаций-изготовителей, а также технических нормативных правовых актов;

обеспечить ведение технологических процессов обработки древесины и производства изделий из дерева в соответствии с технологическими документами (технологические карты, технологические инструкции и иные);

не допускать эксплуатацию машин, оборудования, средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих;

отстранять от работы (не допускать к работе) лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, непрошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты.